## Slide 1
Proposta di esercizio: Clustering
WildFly 17, Infinispan, JGroup, mod_cluster, Undertow
Sistemi Distribuiti M
CdS Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica I Ciclo - A.A. 2019/2020
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Notes: <number>

## Slide 2
Obiettivi
Mostrare come Wildfly (aka JBoss) possa essere utilizzato in diversi modi per creae un cluster di application server, al fine di supportare il ciclo di vita di una web application con vincoli di high availability e fault-tollerance;
Mostrare quali possibili configurazioni il cluster può assumere;
Mostrare le metodologie attraverso le quali un istanza Wildly possa essere configurata;
Mostrare come un istanza Wildly possa essere utilizzata come load-balancer;
Simulare il fallimento di uno o più nodi del cluster, preservando le funzionalità della web application;
(opzionale) Stressare il cluster con una frequenza molto alta di richieste.

## Slide 3
Modalità di configurazione
Un istanza Wildfly si può configurare in diversi modi:
  Editando manualmente i file XML di configurazione;
  Utilizzando l'interfaccia web (accedibile alla porta 9990 di default);
  Utilizzando la jboss-cli offerta da wildfly (modalita consigliata).

## Slide 4
Modalità di esecuzione
Un istanza Wildfly si eseguire in due modalità:
  domain:
    Incorpora e gestisce diverse istanze di wilfly
  standalone: (modalità consigliata per l'esercitazione)
    Le istanze vanno gestite una ad una, ma si ha una piu chiara visibilità di quello che succede "dietro le quinte"

## Slide 5
Consegna
Data l’applicazione Web J2EE dell'esercizio 1 oppure l'applicazione Spring dell'esercizio 2, per la gestione del magazzino di un ipotetico negozio di componenti informatiche e presa l'implementazione (mediante Hibernate e/o JPA) del layer e degli oggetti DAO predisposta nel progetto precedente come riferimento,
si richiede di:
Configurare un cluster Widfly (versione 17.0.0) usando le seguenti specifiche:
  1 nodo fisico (per semplicità)
  N istanze Widfly (è sufficiente che N >= 2)
Implementare un load balancer con una delle seguenti politiche di scheduling:
  Random
  RoundRobin
  StickySession
  Infinispan (è preferita questa politica)
Notes: <number>

## Slide 6
Consegna
si richiede inoltre di:
Implementazione di un sistema a supporto di un eventuale Failover delle istanze, capace di gestire:
  Dati di sessione
  Dati di entity
Simulare il fallimento di uno o piu nodi del cluster, osservando il comportamento del cluster a tali eventi;
(opzionale) stressare il cluster con un numero elevato di richieste.
Notes: <number>

## Slide 7
Suggerimenti (1)
Creare 3 istanze separate:
  1 load balancer (standalone-load-balancer.xml?)
  (almeno) 2 application server (standalone-ha.xml?)
Configurare il load balancer perchè esponga correttamente la socket per mod_cluster;
Associare gli application server al load balancer;
Notes: <number>

## Slide 8
Suggerimenti (2)
Linee Guida (jboss-cli?)
LOAD BALANCER
  Advertise the socket that modcluster will use.
To do that it is necessary to create a filter in the undertow configuration in which the modcluster socket is advertised and then we need to add it to the server configuration:
  Launch the load balancer with:
standalone.sh -c standalone-ha.xml -Djboss.node.name=load-balancer
Notes: <number>

## Slide 9
Suggerimenti (3)
Linee Guida(jboss-cli?)
SERVERX
  Connect the instance remote outbound destination socket to the socket previously exposed by the load balancer. Basically, it means create a proxy for the serverX instance:
  Launch the load balancer with:
standalone.sh -c standalone-ha.xml -Djboss.node.name=serverX
Nota: per questa esercitazione le linee guida sono gia presenti nelle slides.
Si riferisca al repository https://github.com/unibo-distributedsystemsm/Ex-03-Wildfly solo per il caricamento della soluzione.
Notes: <number>

## Slide 10
Riferimenti e possibili approfondimenti
https://docs.wildfly.org/18/
https://docs.jboss.org/author/display/WFLY/Documentation
https://docs.wildfly.org/18/#quickstarts
https://docs.wildfly.org/18/Getting_Started_Developing_Applications_Guide.html
http://www.mastertheboss.com/
Notes: <number>